# MEMORIAL DESCRITIVO

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EUM “PATRIMÔNIO SÃO FRANCISCO”

- INTRODUÇÃO

O memorial se refere aos serviços de “AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EUM PATRIMÔMIO SÃO FRANCISCO” localizados no município de São Domingos do Norte.

- EXECUÇÃO DA OBRA

Durante a execução dos serviços a Contratante acompanhará os serviços através de fiscalização, o que não diminui a responsabilidade do construtor. Todos os serviços deverão ser executados em consonância com os projetos arquitetônicos e/ou detalhamentos fornecidos, com as prescrições contidas no presente memorial, com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e legislações Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes.

No caso de divergência encontrada entre os elementos do projeto e/ou detalhamento deverá ser obedecido à fiscalização da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte ou o autor do projeto básico. Em nenhuma hipótese deverão ocorrer alterações nos projetos, detalhes ou especificações constantes na documentação técnica pré-aprovada sem autorização por escrito da fiscalização da obra. Caso seja necessária alguma alteração, a fiscalização deverá ser consultada com antecedência para que se encontre a solução e se autorize as modificações. Quanto à hierarquia documental a ser realizada durante a execução da obra o construtor devera seguir rigorosamente o seguinte critério:

- Planilha Orçamentária;

- Projeto;

- Memorial descritivo.

- MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão satisfazer as especificações da documentação técnica da obra e estar em conformidade com as normas da ABNT, e, caso necessário, deverão ser apresentados à fiscalização relatórios de testes ou ensaios comprovando sua qualidade. Após inspeção, a PMSDN poderá recusar e solicitar a reposição de qualquer material que no seu entendimento não atenda às especificações ou os padrões de qualidade solicitados.

Quanto ao uso, à construtora deverá aplicar o material com responsabilidade, e em caso de sobra o material deverá ser encaminhado ao almoxarifado da Contratante, assim como em caso de falta por desperdício, a construtora deverá repor o material faltante.

- RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

  - SERVIÇOS PRELIMINARES

Retirada de revestimento antigo em reboco: em visita ao local foi possível verificar que o reboco das paredes externas e internas da escola estava apresentando patologias como fissuras e descolamentos devido à ação do tempo e da umidade. Portanto deverão ser removidas superfícies sob estas condições previstas na memória de cálculo.

Retirada de pintura antiga a base de PVA: foi verificado que pintura é antiga, apresenta bolhas, diferença na tonalidade, descascamento, calcinação, entre outras patologias que deverão ser corrigidas com a preparação através de lixamento para o recebimento de uma nova camada de tinta. Os ambientes que receberão a retirada da pintura PVA estão especificados na memória de calculo.

Retirada de quadros/caixas elétricas: o quadro elétrico antigo não esta em condições de uso e segurança, portanto deverá ser removido por profissional habilitado.

Retirada de pontos elétricos: Deverá ser substituída toda parte elétrica da escola para melhor atender os alunos e os funcionários bem como trazer segurança para ambos.

Remoção da pintura antiga a base de óleo ou esmalte sintético: Toda a pintura a base de óleo ou esmalte sintético deverá ser retirada das paredes na altura de 110 cm, pois apresentam as mesmas patologias que as pinturas PVA devido a exposição à umidade.

Remoção de forro em Eucatex, sem aproveitamento: o forro instalado está contorcido e não há como repará-lo, portanto foi constatado que há necessidade de fazer a substituição do forro existente por questões de estética ao ambiente escolar.

Demolição de alvenaria: a escola passará por modificações no espaço interno por isso haverá demolições no refeitório, sala de recursos e banheiros conforme o especificado no projeto arquitetônico e memória de cálculo.

Retirada de estrutura do telhado: com a ampliação da escola houve a necessidade de mudar a planta de cobertura, logo será necessário retirar o telhado antigo. Todo material proveniente da retirada da estrutura do telhado deverá estar sob responsabilidade da fiscalização da obra.

Retirada do telhado cerâmico: com a retirada da estrutura do telhado se faz a necessidade de retirar as telhas cerâmicas. Assim também a destinação das telhas cerâmicas usadas estão sob responsabilidade da fiscalização da obra.

Retirada de marco de madeira de lei: o marcos de todas as portas está apodrecendo pela ação da umidade, portanto à necessidade de substitui-los.

Retirada de aparelhos sanitários: os aparelhos sanitários existentes apresentam vazamentos de água e odores. Por isso será necessário remover as louças antigas.

Retirada de bancada de pia: a pia será removida, pois a cozinha será locada em outro lugar dentro do projeto arquitetônico.

Retirada de tanque de cimento: assim como a pia, o tanque existente é antigo, apresenta vazamentos e odores, portanto convém substituí-lo.

Retirada de torneira e registros: as torneiras existentes não estancam a água como deveriam, desperdiçando quantidades consideráveis de água. Buscando economizar água, serão removidas e substituídas às torneiras e registro da obra.

Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação: visto que  a escola receberá mais alunos por causa da ampliação, o reservatório não atenderá as normas de consumo médio por pessoa, onde será necessário remover o reservatório antigo.

Raspagem e limpeza do terreno (manual): será necessário remover a superfície vegetal como tocos, raízes, folhagem..., onde esse material orgânico será retirado para um local apropriado. A raspagem da camada vegetal será feita manualmente removendo todos os detritos para ser feita as demarcações da ampliação.

Locação de obra com gabarito de madeira: para locar a obra será necessário o terreno este devidamente nivelado obedecendo a afastamentos e recuos sendo necessária a presença do engenheiro responsável visto que qualquer erro em locar a obra resultara em falhas no dimensionamento resultando em aumento ou desperdício de materiais e mão de obra.

  - INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS

Deverá ser afixada Placa de Obras conforme padrão especificado em planilha em local de boa Visibilidade.

Mobilização e desmobilização de contêiner locado para barracão de obra.

  - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade: deverá ser executada a escavação para acomodar as sapatas da ampliação da escola. Inclui também a execução de vala para receber as vigas baldrame da escola e quadra. Para fins de calculo a porcentagem de empolamento é de 30%.

Aterro para regularização do terreno: a ampliação da escola receberá aterro que servira de sub-base para receber a regularização de piso. Está incluso no item de aterro o fornecimento da argila e a compactação conforme IOPES.

4.3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

Concreto magro: Concreto magro será usado para regularizar base dos pilares e vigas baldrames. Prepara-se o concreto magro de cimento, areia e brita e lança-se nas valas até a altura dos piquetes. Espalha-se o concreto com a colher de pedreiro e nivela com a régua de alumínio sarrafeando na altura do piquete. 
Com um soquete, apiloa-se (soca-se) o concreto para que a camada se torne firme ao chão da vala. Já estão incluídas nos custos de produção perdas de até 5%.

Concreto fck-25 Mpa: fornecimento, preparo e aplicação para encher sapatas, pilares e vigas. Obedecer a norma NBR 12655. Estão inclusos percas de até 5%.

Armadura: fornecimento, dobragem e colocação em forma de armadura CA-50 media diâmetro de 6.3 mm á 10 mm, 12.5 mm á 25 mm e 4.0 mm á 7.0 mm. Devem ser tomados os devidos cuidados com o armazenamento das ferragens que as intempéries não provoquem oxidação.

Verga-contraverga: armação, forma e desforma de verga ou contraverga de concreto. O concreto deve possuir resistência característica de 15 Mpa. A base da verga deverá ter 10 cm e a altura de concreto deverá ter 5 cm conforme descrição do item na planilha. A verga será construída por cima de todas as portas e janelas e a contraverga abaixo das janelas.

Forma: será usada forma em chapa de 12 mm em material compensado e resinado para moldar os elementos estruturais. Lembrando que as formas que estão cotadas na planilha de serviços possuem utilização e reaproveitamento em até 3 vezes. Deve-se tomar bastante cuidado ao armazenar as formas e garantir que estejam em local longe da umidade.

4.4 	 ALVENARIA

Na área ampliada será empregado alvenaria de blocos cerâmicos conforme especificações do IOPES para fazer a vedação dos compartimentos da escola. O traço para as juntas de união entre os blocos será 1:2:9 (cimeto, cal idratada e areia) que garantirá boa aderência entre os componentes e a flexibilidade para absorver deformações da parede. A sobra de argamassas resultantes do assentamento de blocos deverá ser retirada com a colher de pedreiro.

Os blocos cerâmicos a ser usados na alvenaria devem ser armazenados longe de umidade, não podendo apresentar corte, fissuras ou quaisquer deformações.

4.5 COBERTURA

Será feito uma nova cobertura em estrutura metálica, a coberturas e a estrutura serão apoiadas em estrutura de concreto através de chumbadores, as peças de tesouras ou treliças de cobertura serão bi apoiadas em pilares de concreto armado. Para a fixação das telhas de cobertura teremos perfis dobrados como terças e as telhas utilizadas serão em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação. Todas as peças da estrutura metálica deverão receber pintura de proteção anticorrosiva em tinta epóxi.  As partes onde houver solda, arranhões ou outro dano à pintura decorrente da montagem deverão ser retocados.

4.6 TETOS E FORROS

Será executado forro em PVC espessura 2 cm cor branco em toda ampliação da escola, exceto no banheiro e na circulação. Este sistema é formado por estrutura de aço galvanizado, em perfis horizontais nivelados, para fixação das réguas de pvc, através de pregos, grampos ou rebites. A estrutura de sustentação deve ser absolutamente plana e nivelada, para isto deverá ser marcada a altura de instalação com precisão nos cantos de parede. A partir das paredes laterais são instaladas as peças da estrutura auxiliar conforme espaçamentos definidos pelo fabricante do material. Os perfis de PVC devem ser fixados a estrutura através de abas de fixação e os perfis subsequentes são encaixados através de engates tipo macho-fêmea. Quando a obra for entregue, deverá ser efetuada uma limpeza na superfície aparente do forro de PVC, de acordo com o seguinte procedimento: limpar o forro com pano umedecido com água e sabão neutro ou álcool; no caso de observarem-se pequenas manchas provocadas por tinta, tais manchas devem ser removidas por uma raspagem cuidadosa de forma a não comprometer a integridade e aparência da superfície do perfil. Deverá ser feita inspeção visual, consistindo na verificação de fissuras, trincas, deformações ou superfícies irregulares.

4.7     REVESTIMENTOS DE PAREDES

Chapisco: é uma argamassa de cimento e areia (traço 1:3 em volume) que tem a finalidade de melhorar a aderência entre a alvenaria e o emboço. As superfícies a serem chapiscadas deverão estar perfeitamente limpas e molhadas.

Emboço: será executado após a completa pega das argamassas de assentamento das alvenarias e chapisco. As superfícies receberão emboço de argamassa regular, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média). Atendidas as condições de fornecimento e execução, o emboço pode ser recebido se não houver desvios de prumo superiores a 3mm/m. Colocada a régua de 2,5 metros, não pode haver afastamentos maiores que 3mm para pontos intermediários e 4mm para as pontas.

Reboco: é uma camada de revestimento de acabamento com espessura máxima de 5 mm feita com argamassa de cimento, cal e areia (traço 1:2:9 em volume) para superfícies externas e argamassa de cal e areia (traço 1:4 em volume) para superfícies internas, podendo ser utilizada argamassa industrializada. Atendidas as condições de fornecimento e execução, o reboco pode ser recebido se os desvios de prumo forem inferiores a 3mm/m.Colocada régua de 2,5 metros, não poder haver afastamentos maiores que 3mm para pontos intermediários e 4mm para as pontas.

Revestimento cerâmico: Revestimento em placas cerâmicas 32x44cm, branco, junta de assentamento 1mm, espessura 9,5mm, acabamento de borda retificado, e com índice de absorção inferior a 4%, assentadas com argamassa pronta. Deverão ser aplicados nas paredes dos locais indicados no projeto. Deverão ser de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme (Classe V1), dureza e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição. As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior a 4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a espessura das juntas será de 1mm. O rejuntamento deverá ser feito decorridos 72 horas do assentamento. Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com equipamentos próprios para essa finalidade, não se admitindo o processo manual.

4.8 REVESTIMENTO DE PISO

Os pisos internos serão executados parte em cerâmica e parte em piso cimentado liso. Os pisos levarão previamente uma camada regularizadora de concreto e só serão executados depois de concluídos os revestimentos das paredes. O piso cerâmico será aplicado nas áreas indicadas conforme projetos.

As placas do piso cerâmico deverão apresentar faces planas e arestas retas. O construtor executará todos os rebaixos, recortes e furos necessários ao perfeito acabamento do serviço. Não serão aceitas placas quebradas, rachadas, emendadas ou com má formação que comprometa o aspecto estético ou a durabilidade. O piso cerâmico deverá ser fixado com argamassa e rejuntado com rejunte. Os rodapés da áreas com piso cerâmico serão executados com mesmo material.

4.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todas as tomadas e interruptores serão para instalação em caixa embutida 4x2”. Todos os interruptores, a sua base deverá ficar a 1.10m do piso acabado tendo a sua face maior na vertical. Quando instalado ao lado de portas, deverá ter 0.20 m a contar da guarnição. Todas as tomadas, salvo indicação em contrário, a sua base deverá ficar a 0.30 m do piso acabado, tendo a sua face maior na vertical. As tomadas de 220V deverão possuir identificação por meio de etiquetas adesivas plásticas ou metálicas indeléveis fixas na tampa (placa), com indicação da tensão elétrica. Todas as tomadas de energia elétrica serão do tipo 2P + T, 20A/ 250V, sobrepostas em alvenaria, com as seguintes alturas de instalação: tomada alta: 2,20m, tomada média: 1,30m, tomada baixa: 0,30m.

Todos os interruptores serão de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2".

Serão substituídas as luminárias que não estejam em perfeito funcionamento. As instalações elétricas obedecem a NBR 5410.

Fios e cabos de cobre de alta condutibilidade, tipo anti-chamas, com revestimento termoplástico e nível de isolamento para 750V e 1000V. Produtos devem possuir certificação compulsória (INMETRO).

Os serviços somente devem ser recebidos ser atendidas as recomendações de fornecimento e execução.

4.10 INSTALAÇÕES HIDRO- SANITÁRIAS

Nos sanitários feminino e masculino, serão assentadas bacias sanitárias em louça branca do modelo convencional para válvula de descarga. Os lavatórios a serem instalados também devem ser em louça branca com coluna, a uma altura de 90 cm do piso acabado. Em todos os lavatórios dos sanitários devem ser instaladas uma torneira de mesa metálica uma saboneteira de louça branca. Em todos os sanitários devem ser instalados um porta papel higiênico em louça branca e uma válvula de descarga com acabamento metálico. Serão instalados dois reservatórios com capacidade de 3.000 litros cada, com tubulações, registros e elementos afins para atendimento a cada ambiente.  O tratamento de esgotos sanitários será feito por sistema composto de filtro de concreto pré- moldado, sumidouro de concreto pré-moldado e fossa séptica cilíndrica com tampa vedada, já existente no local.

4.11 ESQUADRIAS DE MADEIRA

As salas receberam portas almofadadas em madeira, com e= 3,5cm, fechadura de latão cromado. As portas receberão acabamento em pintura em tinta esmalte sintético;

4.12 ESQUADRIAS METÁLICAS

As portas internas dos banheiros serão feitas de tubos e chapas venezianas de ferro, com trancas somente na parte interna ao sanitário. As janelas serão em alumínio anodizado cor natural linha 25 completa com contra marcos, caixilhos, alisares, puxadores, trancas e demais acessórios.

Serão aplicados vidros nas janelas, os vidros instalados deverão ser planos, transparentes e lisos, com espessura de 3 mm. Os vidros deverão ser cortados respeitando-se rigorosamente as dimensões dos vãos do projeto, e após a colocação deverão estar perfeitamente encaixados, sem qualquer possibilidade de movimentação.

4.13 IMPERMEABILIZAÇÃO DO BALDRAME

Após execução da fundação das vigas baldrames esta deverá receber pintura impermeabilizante em 2 demãos.

4.14 PINTURA

As paredes receberão pintura interna e externa a 02 demãos de tinta acrílica e também pintura interna esmalte sintético na altura de 1,10 m em torno de todo o ambiente interno da escola. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo e ferrugem. Deve receber uma demão primária de fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas. Nos casos em que for especificado, aplicar a massa corrida acrílica.

Nas esquadrias de madeira, nas grades, nos corrimão e guarda corpo será aplicado tinta esmalte sintético a duas demãos inclusive fundo nivelador e anticorrosivo.

A tinta deve ser diluída de acordo com recomendações do fabricante. Após secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demãos com intervalo mínimo de 4 horas. Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos plásticos para evitar danos com respingos. Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que podem transportar para a pintura poeira ou partículas suspensas no ar. A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou revólver (verificar instruções do fabricante).

Atendidas as condições de fornecimento e execução, a superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloração.

A Fiscalização a seu critério pode solicitar a execução de 3ª demão de pintura, caso não considere suficiente a cobertura depois da 2ª demão.

4.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Instalar prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm na despensa de acordo com projeto arquitetônico e planilha orçamentaria.

4.16 VIDROS

Serão aplicados vidros nas janelas e nas básculas.  Os vidros instalados deverão ser planos, transparentes e lisos, com espessura de 3 mm. Os vidros deverão ser cortados respeitando-se rigorosamente as dimensões dos vãos do projeto, e após a colocação deverão estar perfeitamente encaixados, sem qualquer possibilidade de movimentação.

Deverão ser instalados espelhos nos banheiros

4.17 PLACAS E PAINEIS DIVISÓRIOS

As divisórias de granito deverão ser instaladas nos banheiros femininos e masculinos.

4.18 PAVIMENTAÇÃO

Construção de passeio cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura conforme especificado no projeto.

4.19 DIVERSOS INTERNOS

Será assentado corrimão e guarda corpo na rampa de acesso a escola conforme projeto.

O alçapão de visita será necessário para acesso aos reservatórios d’água para limpeza e manutenção e sempre quando for necessário.

Quadro mural de azulejo será construído nas salas dos professores e quadro branco para pincel em laminado melamínico brilhante nas salas de aula.

4.20 	LIMPEZA GERAL DE OBRA

Após a conclusão dos serviços, e durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem ônus para a PMSDN, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens já executados dos próprios serviços.  Limpeza geral de pisos, paredes, vidros, equipamentos (bancadas, louças, metais, etc.) e áreas externas.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços de reforma deverá respeitar às recomendações das Normas Técnicas Brasileiras, das Concessionárias Locais e da PMSDN. A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados. Concluídos todos os serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última medição.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Desde o recebimento provisório, a “EUM São Francisquinho” entrará de posse plena dos serviços podendo utilizar o local. Este fato será levado em consideração quando o recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilização normal dos serviços.

O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a NBR-5675.

_________________________________________

FERNANDA RIBON RUBIN

ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO - CIVIL

CREA – ES 012649/D