# MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAÇÃO

RUA SERRA DA MULA – MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE / ES

#### SERVIÇOS

# Serviços Preliminares

Placa de Obra em chapa de aço galvanizado

Deverá ser afixada em local visível, em chapa de aço galvanizado, nas dimensões de 2,00 x 4,00 m, conforme modelo PMSDN.

Locação da obra com auxílio topográfico

Na fase de execução da locação da obra deve se adotar o máximo rigor possível. A presença de um profissional técnico nesta fase deve ser constante. A locação da obra e a orientação dos operadores dos equipamentos da PMSDN na fase de terraplenagem do local será de inteira responsabilidade da contratada. A PMSDN apenas fornecerá os equipamentos com seus respectivos operadores. Este serviço tem como finalidade adequar o greide da rua tornando-o compatível com pavimento à ser executado.

# Terraplanagem

Os equipamentos necessários para o corte, o aterro, transporte de material excedente e regularização do subleito serão fornecidos pela PMSDN, porém a contratada deverá prestar as devidas orientações técnicas.

# Drenagem

A drenagem será executada nos locais indicados conforme projeto executivo. Toda a tubulação lançada neste projeto é de uso exclusivo para drenagem pluvial, podendo somente ser usada para a coleta das águas das chuvas.

# Pavimentação

O meio fio especificado em planilha e projeto é pré-moldado 12x30x15 cm, o assentamento deverá ser de modo a se obter um ótimo nivelamento dos meio-fios utilizando-se de níveis e linhas.

A pavimentação será em bloco de concreto 35 Mpa espessura 10 cm assentados sobre colchão areia espessura 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia. Será executado a cada 30 m e no final e inicio uma viga de travamento com o mesmo material do meio fio para garantir a estabilidade do calçamento.

Execução de pavimento a base de bloco sextavado sendo incluso os seguintes serviços:

- Fornecimento de bloco sextavado;

- Transporte de blocos sextavados;

- Transporte da área para o berço e do pó de pedra para rejunte;

- Execução de colchão drenante para assentamento de blocos na espessura média de 5.0cm, como material para assentamento será usado areia na granulometria predominantemente grossa livre de matéria orgânica e livre de impurezas;

- Aplicação de Blocos sextavados 10,00 cm com fck de 35 Mpa observando-se conformações de greide, entradas de garagens e a drenagem existente para que se obtenha uma superfície plana e compatível com o tipo de tráfego previsto;

- Rejuntamento da pista com pó de pedra na granulometria predominantemente fina e matéria orgânica e livre de impurezas, para se acomodar em toda a junção dos bolos;

- Será executado a cada 30 m e no final e inicio uma viga de travamento com o mesmo material do meio fio para garantir a estabilidade do calçamento.

FABRÍCIO BEZERRA CARLOS DE SOUZA

ARQUITETO E URBANISTA – CAU - A 50980-9