# MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO BÁSICO

REFORMA CRAS

- INTRODUÇÃO

O memorial se refere aos serviços de reforma do CRAS, localizados no município de São Domingos do Norte.

- EXECUÇÃO DA OBRA

Durante a execução dos serviços a Contratante acompanhará os serviços através de fiscalização, o que não diminui a responsabilidade do construtor. Todos os serviços deverão ser executados em consonância com as prescrições contidas no presente memorial, com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e legislações Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes.

No caso de divergência encontrada entre planilha e/ou detalhamento deverá ser obedecido à fiscalização da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Em nenhuma hipótese deverão ocorrer alterações na documentação técnica pré-aprovada sem autorização por escrito da fiscalização da obra. Caso seja necessária alguma alteração, a fiscalização deverá ser consultada com antecedência para que se encontre a solução e se autorize as modificações. Quanto à hierarquia documental a ser realizada durante a execução da obra o construtor devera seguir rigorosamente o seguinte critério:

01. Planilha Orçamentária;

02. Memorial Descritivo.

- MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão satisfazer as especificações da documentação técnica da obra e estar em conformidade com as normas da ABNT, e, caso necessário, deverão ser apresentados à fiscalização relatórios de testes ou ensaios comprovando sua qualidade. Após inspeção, a PMSDN poderá recusar e solicitar a reposição de qualquer material que no seu entendimento não atenda às especificações ou os padrões de qualidade solicitados.

Quanto ao uso, a construtora deverá aplicar o material com responsabilidade, e em caso de sobra o material deverá ser encaminhado ao almoxarifado da Contratante, assim como em caso de falta por desperdício, a construtora deverá repor o material faltante.

- RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

4.1 Serviços Preliminares:

Remoção do forro de PVC e gesso existentes. Para a demolição da laje, deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execução e supervisão de demolições. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). A estrutura de concreto armado será demolida cuidadosamente com a utilização de marteletes pneumáticos, após marcação da superfície. Transportar o material para local conveniente e posteriormente retirado da obra (descarte do bota-fora em local permitido pela Prefeitura). Devem-se cerrar todas as instalações de água, gás, eletricidade, telefone e TV Cabo.

O serviço de demolição deve seguir a seguinte cronologia:

1°- Montagem das escoras e formas abaixo da laje.

2° - Devem ser traçados os pontos de ruptura entre as lajes.

3° - Demolição.

4° - Retiradas do entulho.

5° - Remoção das escoras e formas.

Obs: Fica sobre responsabilidade da empresa contratada quaisquer danos que o serviço de demolição da laje resulte.

Além do serviço de demolição da laje, todas as paredes receberão o serviço de lixamento para ser aplicada nova camada de tinta. Todos os pontos elétricos deverão ser substituídos. As grades serão lixadas. Nas áreas molhadas onde é obrigatório revestir com azulejo, em função da ação da umidade nas paredes, o piso cerâmico esta se soltando. Diante dos riscos, será necessário retirar os revestimentos.

4.5 Estruturas

Compreende o serviço de estruturas as formas que auxiliarão na demolição das lajes em risco e a nova laje sobre o banheiro masculino e feminino. A laje será tipo pré moldada treliçada constituídas por uma base de concreto que serve de apoio para uma treliça metálica, revestidas por tavelas de concreto ou cerâmicas. Após a montagem do sistema, é lançada uma capa de concreto para unir as peças. Devem ser homogêneos, compactos e com arestas vivas, não apresentar trincas, fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o seu assentamento, resistência e durabilidade ou o acabamento em aplicações aparentes, sem revestimento. O processo de fabricação das Lajes pré-fabricadas (mistura homogênea, prensagem, secagem e cura controlada), deve conferir aos produtos grande regularidade de formas e dimensões possibilitando a modulação da obra já a partir do projeto. É importante observar as dimensões estabelecidas em norma, bem como seus limites de tolerância. Quando vazados, observar ainda a espessura das paredes que compõem os blocos, pois fora das especificações, comprometem sua resistência. O nivelamento das vigas de apoio da laje de acordo com o projeto estrutural é primordial para o início de uma montagem correta e a distribuição uniforme de cargas sobre a estrutura.

4.6 placas e painéis divisórios

Visto a necessidade de criar mais sala para atender a comunidade, as salas de atendimento grupal e atendimento psicológico serão fracionadas por  divisórias de chapa de madeira de acordo com as especificações descritas na planilha orçamentária.

4.6 Vidros e espelhos

Segundo descrito nos serviços preliminares, a porta de vidro, janelas do banheiro masculino e feminino deverá ser substituída por uma nova de acordo com as descrição e os cálculos da planilha e memorial de calculo.

4.6 Esquadrias metálicas

Visto a necessidade de maior segurança para o CRAS, serão colocadas grades nas janelas externas. O portão metálico da entrada será substituído.

4.7 Instalações elétricas

Todas as tomadas e interruptores serão para instalação em caixa embutida 4x2. Quando instalado ao lado de portas, deverá ter 0.20 m a contar da guarnição. As tomadas de 220V deverão possuir identificação por meio de etiquetas adesivas plásticas ou metálicas indeléveis fixas na tampa (placa), com indicação da tensão elétrica. Todas as tomadas de energia elétrica serão do tipo 2P + T, 20A/ 250V, sobrepostas em alvenaria, com as seguintes alturas de instalação: tomada alta: 2,20m, tomada média: 1,30m, tomada baixa: 0,30m.

Todos os interruptores serão de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2".

Serão substituídas as luminárias. As instalações elétricas obedecem a NBR 5410.

Fios e cabos de cobre de alta condutibilidade, tipo anti-chamas, com revestimento termoplástico e nível de isolamento para 750V e 1000V. Produtos devem possuir certificação compulsória (INMETRO).

Os serviços somente devem ser recebidos ser atendidas as recomendações de fornecimento e execução.

4.7 Instalações hidrossanitárias

Na sala de atendimento ao publico deverá ser instalado lavatório. Os serviços que contemplam a instalação do lavatório são ponto de água fria, ponto de esgoto secundário, sifão, engate flexível, lavatório, e torneira. Visto que a rede de esgoto levava odor para dentro da edificação foram calculados tubulações e caixa de inspeção para solução do problema.

4.8 Tetos e forros

Será executado forro em PVC espessura 2 cm cor branco em toda construção da escola, exceto no banheiro e cozinha. Este sistema é formado por estrutura de aço galvanizado, em perfis horizontais nivelados, para fixação das réguas de pvc, através de pregos, grampos ou rebites. A estrutura de sustentação deve ser absolutamente plana e nivelada, para isto deverá ser marcada a altura de instalação com precisão nos cantos de parede. A partir das paredes laterais são instaladas as peças da estrutura auxiliar conforme espaçamentos definidos pelo fabricante do material. Os perfis de PVC devem ser fixados a estrutura através de abas de fixação e os perfis subsequentes são encaixados através de engates tipo macho-fêmea. Quando a obra for entregue, deverá ser efetuada uma limpeza na superfície aparente do forro de PVC, de acordo com o seguinte procedimento: limpar o forro com pano umedecido com água e sabão neutro ou álcool; no caso de observarem-se pequenas manchas provocadas por tinta, tais manchas devem ser removidas por uma raspagem cuidadosa de forma a não comprometer a integridade e aparência da superfície do perfil. Deverá ser feita inspeção visual, consistindo na verificação de fissuras, trincas, deformações ou superfícies irregulares.

Nos banheiros masculino e feminino o teto deverará receber chapisco, emboço e reboco.

4.9 Rede lógica e telefone

Substituição por novos cabos, conectores, e espelhos de acordo com a NBR 14565.

4.10 Pintura

Todas as superfícies a pintar serão limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. Convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.

A cor da tinta a ser utilizada deverá ser escolhida pela FISCALIZAÇÃO.

4.11 Isolamento acústico

Com a demolição da laje, o isolamento acústico acabará sendo danificado. Porem para ministrar as aulas de musica é necessário isolamento acústico das salas. Este isolamento acústico será em espuma flexível de poliuretano com superfície esculpida.

4.12 Revestimentos de pisos

Revestimento em placas cerâmicas 45x45cm, branco, junta de assentamento 1mm, espessura 9,5mm, acabamento de borda retificado, e com índice de absorção inferior a 4%, assentadas com argamassa pronta. Deverão ser aplicados nas paredes dos locais indicados no projeto. Deverão ser de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme (Classe V1), dureza e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição. As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior a 4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a espessura das juntas será de 1 mm. O rejuntamento deverá ser feito decorrido 72 horas do assentamento. Quando necessários os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com equipamentos próprios para essa finalidade, não se admitindo o processo manual.

4.13 Limpeza Geral da Obra

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Os procedimentos se estendem também à área externa, ou seja, tudo que se refere à obra.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços de reforma deverá respeitar às recomendações das Normas Técnicas Brasileiras, das Concessionárias Locais e da PMSDN. A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados. Concluídos todos os serviços, se estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última medição. Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

____________________________

FERNANDA RIBON RUBIN

CREA 012649/D